4.c Rajzolja le a kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolását.

Értelmezze az abszolút és relatív dielektromos állandó fogalmát.

Párhuzamos kapcsolás: Párhuzamos kapcsolásban a kondenzátorokra azonos feszültség jut. Hatására a kapacitásukkal arányos töltés halmozódik fel. Párhuzamos kapcsolásban a kapacitások összegződnek. Az eredő nagyobb a kapcsolást alkotó bármelyik kapacitásnál.

Soros kapcsolás: Soros kapcsolásban a kondenzátorok töltése lesz azonos. Az összefüggés nem az eredőt, hanem annak a reciprokát adja. A soros kapcsolás eredője mindig kisebb, mint a kapcsolást alkotó legkisebb kapacitás. Számításokban az értéket pF-ban nF-ban és uF-ban érdemes megadni.

(permittivitás). Szigetelő- és félvezető anyagokra, ill. az üres térre jellemző mennyiség. Ha a térben elektromos töltéseket halmozunk fel, a pozitív és negatív töltések között elektromos térerősség jön létre, amelynek nagysága függ a töltéseket körülvevő, a teret kitöltő anyagtól. A tér anyaggal való kitöltése után a térerősség általában csökken. Hogy hányad részére, azt a relatív dielektromos állandó er néhány anyagra a következő:

Az abszolút dielektromos állandó a relatív dielektromos állandó és egy ε0 tényező szorzata (ε0 = ε0-εr), amelynek értéke a mértékegység-rendszer választásától függ. Vákum-ban a relatív - értéke 1, ε0 tehát a vákuum abszolút -ja. Így választva, végtelen kiterjedésű, egységnyi távolságban, vákuumban levő síkok egységnyi felületén egységnyi töltést elhelyezve a két sík között a térerősség egységnyi. Az MKSA mértékegység-rendszerben

ε0= 8, 86 - 10-12 As/Vm.

Más értelmezés szerint a relatív dielektromos állandó azt mutatja meg, hányszorosára nő egy kondenzátor kapacitása, ha a fegyverzetei közötti teret vákuum helyett a vizsgált dielektrikummal töltjük ki.

Egy anyag dielektromos állandójának kondenzátoroknál van szerepe, mert ez határozza meg, hogy az anyag mekkora kapacitásnövekedést okoz a levegőhöz képest, melyet egységként tekintenek. Vannak anyagok, melyek dielektromos állandója változik a frekvenciával, növekvő frekvenciánál pl. csökken. Példák: epoxi műgyanta 3, 7-3,4, papír 3,3-2,8, polietilén 2,3, porcelán 5,4-5,0.