3/a Ismertesse a hálózatvédelmi alapfogalmakat(túláram,túlterhelés elleni védelm,zárlat védelm szelektívitást)

Túláramon a vezetékek,berendezések névlegest meghaladó áramot értjük.A túláram töbletveszteséget és az így megendedettnél nagyobb melegedést okoz.A túláramok fajtái:Zárlati áramok,jellemzőjük hogy a névelges áramot sokszorossan meghaladják,a berendezést,vezetéket nagyon rövid idő alatt megengedhetetlenül felmelegítik.A zárlati áramok a vezetők között nagy erőket is okoznak,melyek hatására mechanikailag is károsodhatnak a vezetők,berendezések.A névlegest viszonylag kismértékben meghaladó túláram,amely hosszabb idő alatt képes a megengedetnél nagyobb melegedést okozni.Ilyen keletkezhet egy motorban mechanikai túlterhelés következtében.Szelektivítás,ami alatt azt értjük, zárlat esetén ollyan gyorsan kell működnie hogy megvédje a védendő eszközt és a védöeszköz,sem károsodjon.Hiba esetén csak a meghibásodott részt,kapcsolja csak ki.