12.tétel

C, Ismertesse a Lenz törvényt!

Mutassa be,mitől függ az önindukciós  tényező!

Az elektromágneses indukcióra vonatkozó fizikai törvény, amely szerint az indukált áram mindig olyan irányú hogy mágneses terével akadályozza az őt keltő hatást. A törvény lényegében az energia megmaradás általános törvényéből következik.
1833-ban mondta ki Heinrich Lenz, német fizikus.
Ha a törvény nem lenne igaz, örökmozgót lehetne készíteni. 
E törvény eredménye a sebesség önszabályozása az elektromos motorokban.

Az áramkörbe kapcsolt tekercsben, mind bekapcsoláskor, mind pedig kikapcsoláskor feszültség indukálódik. A Lenz-törvény értelmében iránya: 
- bekapcsoláskor az áramforrás feszültségével ellentétes
- kikapcsoláskor azzal megegyező irányú

Az áramerősség változása a tekercs keresztmetszetén áthaladó erővonalak számának - a fluxusnak - a változását is jelenti. A fluxus változás indukálja tehát a jelentkező +, vagy - előjelű többletfeszültséget.
Bekapcsoláskor az áram 0-ról I-re növekszik. Az indukálódó feszültség következtében létrejövő áram iránya ellentétes az áramkörben meginduló áram irányával, így a ténylegesen folyó áram lassabban éri el maximumát.
Kikapcsoláskor az áram I-ről 0-ra csökken. Az ekkor indukálódó feszültség következtében most viszont, olyan áram jön létre, amely a hirtelen megszűnését késlelteti, tehát a megszakítás után is folyik még áram valameddig a körben.

Önindukció

|  | Az áramkörbe két teljesen azonos teljesítményű izzót kapcsolunk. A változtatható ellenállásra azért van szükség, hogyha az áramkör tartósan zárva van, akkor mindkét izzó azonos fényerősséggel világítson. Az áramkör zárásakor az egyes izzó később kezd el teljes fényerővel világítani. |
| --- | --- |
| A jelenség magyarázata: A kapcsoló zárásakor az áramerősség nagysága a tekercsben a nullához képest folyamatosan nő. Így a tekercs belsejében egy időben változó mágneses tér alakul ki. Ez egy örvényes elektromos mezőt hoz létre, amely által indított áram akadályozza az áram növekedését (Lenz-törvény). Az áramkör nyitásakor az egyes izzó később alszik el, mint a kettes. Az áram csökkenése a tekercsben, időben változó mágneses teret eredményez. Ez egy olyan feszültséget indukál, amely által indított áram akadályozza az áramerősség csökkenését. |

Az önindukció során a tekercsben indukált feszültség egyenesen arányos az áramváltozás sebességével, az arányossági tényező az önindukciós együttható mínusz egyszerese.

Önindukciós együttható levezetése