20/c Tétel

Ismertesse a lágyforrasztás technológiáját, szükséges anyagait, eszközeit és a balesetvédelmi előirásokat.

Forrasztás célja: elektromos vagy mechanikus kapcsolat létrehozása.

Forrarsztás módja: Forrasztás elött a forrasztandó anyagot mindig tisztitsuk le. A megolvadt forraszanyag az alapanyagokhoz tapad, bediffundál és igy adhéziós kötés jön létre. 
A pákát mindig jól hevitsük fel, mert a forrasztóanyag csak úgy lesz folyós.
Túlmeleg forrasztópáka sem jó mert anyagleválást müszerroncsolást eredményezhet.
Ha meg nem elég meleg a páka feje a forraszanyag kásás lesz.
Az alapfém pedig hideg marad nem jönlétre kötés.

Forrasztás fajtái:

Lágy forrasztás < 400C < Kemény forrasztás

Elektronikában	Nagyobb szilárdság

Villanyszerelésben

Előnyei:	- egyszerű eszközök kellenek hozzá

- olcsó

- jó villamos tulajdonságokat biztosit

Hátrányai:	- nehéz a folyamatos megbizható kötést tartani

- oxidálódik

Lágyforrasztás menete:

1) Előkészités: a forrasztandó felület megtisztitása

a) mechanikai: 	- kaparás

- csiszólás

- csupaszolás

b) kémiai:	- oxid eltávolitás

- zsirtalanitás

- folyasztó szerrel történő bevonás ( növeli a forrasz 				nedvesitő képességét, csökkenti a felületi feszültséget, 			véd az oxidációtól, elősegiti a forraszanyag egyenletes 			elterülését.

Pl: Gyanta, forrasztóviz

2) Forrasztás történhet:

a) forrasztópákával,pillanatpáka: elektromossan, faszénen és 	parázsban, benzinlámpásan melegíthetővel;

b) lánggal: benzinlámpával, gázlángal, ahol nagyobb felületet 	forrasztanak;

c) nyomás alatt melegítéssel: ahol először ónnal bevonják az 	alkatrészeket és gyors egyenletes hőhatással nyomás alatt 	végzik a forrasztást;

d) ellenállás-forrasztásnál: a villamos ellenállási elvet 	használják fel;

e) ultrahang segítségével: alumínium és ötvözeteik 	forrasztását végzik. A felületen gyorsan kialakuló oxidréteg 	lehetetlenné tenné a forrasztást, ezért levegőtől elzárva az 	alkatrészeket ultrahanggal mozgatják, ami megakadályozza 	az oxidhártya keletkezését.

Így pl.:  300 °C-u cink- klorid forrasztóanyaggal 			forrasztható.

f) gépi forrasztással, mártó forrasztással: a nyáklapokat ón 	fürdőbe mártják és igy minden forrasztott kötés egyszerre jön 	létre hátránya az egész nyáklapforrósodik ezért 	vetemedik.esetleg a fólia elválik.
	g) hullámforrasztás: lényege hogy az ón fürdőben álló hullámot 	hozznak létre melyen a nyáklemezt végigtolva mindig csak egy 	adott csik melegszik és jön létre a forrasztás.Nem vetemedik és 	mindig friss ón kerül a forrasztási helyekre.

3) Utókezelés:

a) felülettisztitást

b) gyantától való megtisztitást

c) ón hűtést jelenthet.

Lágyforrasztás balesetvédelme:

Minden forrsztásnál be kell tartani a balesetvédelmi előirásokat. A forrasztás hőközléssel jár tehát a forrasztásnál égési sérüléseket lehet szerezni. A forrasztópáka nem láthatóan melegszik ezért figyelni kell hogy nehogy hozzáérjünk. Forrasztáskor a forró ón lecsöpöghet és beleéghet az asztalba, bőrbe, ruhába.