6  d)	Ismertesse a biztonságos munkavégzés szabályait, követelményeit!

A villamosság biztonság technikájának célja a villamos energia felhasználásából származó balesetek megelőzése.

Területei: Villamos berendezések létesítése, üzemeltetése, érintésvételem, villámvédelem.

Villamos berendezés: Különböző gyártmányok egymással és a tápláló áramforrással, áramkörrel összeszerelt együttese.

Erősáramú villamos berendezés: Amely a villamos áram munkavégző képességének felhasználására szolgál. Pl.: transzformátor

Gyengeáramú berendezés: A villamos áramot nem munkavégzésre használja, hanem jelátvitelre.

Komplex villamos berendezés: Erős és gyengeáramú feltételeket is megvalósítja.

Nagyfeszültségű berendezés: Ha vezetői között névleges feszültség (váltakozó áram esetén a feszültség effektív) értéke 1000V-nál nagyobb, vagy közvetlenül földelt berendezés estén a névleges feszültség a földhöz képest 600 V-nál nagyobb.

Kisfeszültségű berendezés: Vannak olyan vezetői melyek között a névleges feszültség 50 V-nál nagyobb, de 1000 V-nál kisebb.

Törpefeszültség: Ha nincsenek olyan vezetői melynek névleges feszültsége egymásközt vagy a földhöz képest 50 V-nál kisebb.