13   a)	Jellemezze a kábeleket, gyűjtősíneket, síncsatornákat és felhasználási területüket!

Kábel: olyan villamos vezeték, amely mechanikai és vegyvédelemmel van ellátva.

Gyűjtősín: minden olyan villamos vezető, amelyre a villamos energiát összegyűjtjük vagy szétosztjuk, gyűjtősínnek nevezünk.

Síncsatorna: műanyag csatornába épített lapos vagy hengeres vezető sín. Egy-két méteres szálakból és megfelelő hajlítású profilokból áll, melyek egymáshoz építhetők, önhordók. A burkolaton megfelelő távolságban (50-60 cm) nyitható fedelek találhatók, ezek a levételi helyek.