13  b)	Elemezze a háromfázisú aszinkronmotor indítási módjait, fordulatszám-változtatási lehetőségeit, fékezési módjait!

Indítás: indításkor az üzemi áram 5-10-szeresét is felveheti!

- direkt indítás (kis motoroknál 4 kW-ig)

- csillag-delta indítás (4-10 kW-ig)

- ellenállásos indítás (fokozatok)

- transzformátoros indítás (lágyindítók)

Irányváltás: két fázis felcserélésével

Fordulatszám:

Változtatási lehetőség: -  frekvencia változtatása (félvezetők segítségével)

-  póluspárok változtatása

Fék:

- ellenáram (kis motoroknál)

- dinamikus (lekapcsoljuk a 3 fázist, és egyenfeszültségre kapcsoljuk)