- a)	Mutassa be a falba süllyesztett szerelés anyagait, technológiáit, követelményeit!

A mechanikai védelmet a fal biztosítja.

Mű III-as cső és szerelvényei, műanyag doboz (kör, négyzet), szerelvénydoboz 65-ös. MM falvezeték csak vakolatban!

A szerelés folyamata:

- nyomvonal kijelölése a tervrajz alapján

- nyomvonalak vésése (dobozhelyek-hornyok)

- dobozok beépítése, csőfektetés

- dobozok tisztítása

- vezetékbehúzás, kötések

- ellenőrzés – próba – üzembe helyezés