5.c,

Csoportosítsa az acélokat tulajdonságaik, felhasználásuk szerint! Jellemezze a Dinamó- és transzformátor lemezeket!

Acélok csoportosítása:

- Ötvözetlen acél (szénacél, karbonacél):

- tulajdonságait alapvetően széntartama határozza meg.

- kis mennyiségben egyéb anyagokat is tartalmaz pl.:Si

- könnyen meg munkálható, nem korrózió álló nem elég szívós

- Gyenge szilárdsági tulajdonságok ezeket javítani kell ötvözéssel vagy hőkezeléssel

- Ötvözőt acél:

- gyengén

- közepesen(25%)

- erősen

- az acél legfontosabb ötvöző eleme a szén

- minél több a szén tartama az acélnak annál jobb a szilárdsága, keménysége, edzhetősége viszont rosszabb a szívóssága, alakíthatósága, hegeszthetősége.

- fajtái felhasználás szerint:

Szerkezeti acél

- szerszámacél

- különleges acél (transzformátor)

- fajtái minőség szerint:

- alap acél

- minőségi acél (hőálló)

- nemes acél

- Acél öntvények:

- folyékony halmazállapotú acélt formába öntik és így igen bonyolult formájú alkatrészek készíthetők.

- mechanikai tulajdonsága kedvezőtlenebbek mint a hengerelteké vagy kovácsoltaké.

- alkalmazásuk: szivattyúház, hajtómű ház

Dinamó és Transzformátor lemez:

- minőségüket alapvetően szilícium tartalma határozza meg.

- ha szilícium tartalmuk nagy:

- akkor hiszterézis veszteség csökken.

- örvényáramú vesztesé csökken.

- fajlagos ellenállása nő.

- permeabillítása nő.

- keményebb, ridegebb lesz.

- alakíthatósága romlik.

- Dinamo lemez:

- szilícium tartalma 0.4-2,3%(c 0,1%, mu 0,2-0,35%)

- 0,5-1mm a vastagsága

- szigetelésére általában lakkot használnak.

- Transzformátor lemez:

- szilícium tartalma 2,2-4,2%

- vastagsága 0,04-0,35 mm

- szigetelésre, papírt és foszfátozást használnak

- alkalmazása: transzformátor